## Slide 1: Chapter 7 传输层

## Slide 2
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
主要功能
  向上层应用提供不同类型的传输服务，例如可靠的或者不可靠的
  两种类型的传输层服务
  面向连接：在数据传输开始之前通过连接建立过程在两个端点之间协商参数（序列号、流量控制参数、最大传输单元等）
  无连接：没有连接建立过程，直接发送数据
  端到端（end-to-end），在两个通信的端点上运行，而不在中间路由器运行
相关协议
  UDP：User Datagram Protocol
  TCP：Transmission Control Protocol

## Slide 3
用户主机A
用户主机B
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
LAN1
运行和处理IP 协议
运行和处理传输层协议(TCP/UDP)
3
发送端
接收端

## Slide 4: Chapter 7 传输层
7.1 传输层服务
7.2 建立连接
7.3 Internet中的传输层协议
  用户数据报协议UDP
  传输控制协议TCP
7.4 Berkeley Socket
OSI参考模型中的传输层

## Slide 5: Chapter 7 传输层
7.1 传输层服务
7.2 建立连接
7.3 Internet中的传输层协议
  用户数据报协议UDP
  传输控制协议TCP
7.4 Berkeley Socket

## Slide 6: 传输层所处的地位
传输层向它上面的应用层提供传输服务，它属于面向传输部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层，这使得用户可以根据应用的需要选用相应的传输服务
传输层
面向传输
6
Notes: 从功能上来看传输层的地位，用户可以根据应用的需求选择不同类型的传输服务，而不用考虑具体的网络。
从网络来看传输层的地位，传输层运行在用户主机上，中间路由器不处理

## Slide 7: 为应用进程提供了逻辑通信管道
5
4
3
2
1
传输层是端到端的，实现了应用进程间的逻辑通信管道
应用进程
应用进程
网络层
AP1
AP2
AP4
TSAP
TSAP
5
4
3
2
1
AP3
TSAP：Transport Service Access Point
Notes: 主机上的每个应用进程与不同的传输层端口相关联，因此，传输层提供了运行在不同主机上的应用进程之间的逻辑通信管道，管道的两端由TSAP来标识。

## Slide 8: 传输层导入原因
实现运行在不同主机上的进程之间的通信
  每个应用进程都至少与一个传输层地址（TSAP）相关联
实现用户对数据传输的控制
  网络层运行在用户终端和路由器上，而传输层运行在用户主机上
  用户可以根据应用需求选择不同的传输层服务
屏蔽下层网络的异质性
  对上层应用提供了一个标准的原语集合(服务调用接口)
Notes: 总结

## Slide 9: Chapter 7 传输层
7.1 传输层服务
7.2 建立连接
7.3 Internet中的传输层协议
  用户数据报协议UDP
  传输控制协议TCP
7.4 Berkeley Socket

## Slide 10: 传输层连接
当传输层要向上层提供可靠传输服务时，需要在发送端和接收端协商保证这种可靠性(包括流量控制)的参数
  例如序列号、接收端缓存大小等
对于面向连接的传输层，在发送数据之前要在发送端和接收端之间先进行连接建立过程
传输层连接本质上是在发送端和接收端上为实现可靠传输而维护的一些参数状态
Notes: 注意与电路连接、网络层连接的区别，这两个是为数据传输建立满足要求的路径。

## Slide 11: 建立连接
三步握手
  主机1选择一个序号x，并向主机2发送包含该序号的连接请求CR
  主机2应答连接确认ACK，其中包含确认号x和序列号y
  主机1在其发送的第一个数据中采用序列号为x，并确认主机2的序列号y
一般来说，一个连接从连接请求的发出到接收到连接证实消息就可以建立一个连接，但由于网络丢失、延迟而导致重传而出现重复分组时，一个连接会被建立多次
连接建立过程并不是那么简单！
Notes: 为两个方向上的数据传输分配序列号，通过序列号来判断分组的有效性。连接建立过程很简单，但是由于网络层服务的不可靠性，给连接建立带来困难。通常使用三步握手过程来建立连接，避免连接被建立多次

## Slide 12: 三步握手中的延迟重复分组
CR-连接请求；ACK-连接确认
图b为重复的CR突然出现；图c为重复的CR和重复的ACK

## Slide 13: 释放连接
非对称释放
  连接的任何一方都可以断开整个连接
对称释放
  把连接看作是由两个独立的单向连接，并要求单独释放每一个单向连接

## Slide 14: 非对称释放
当连接建立以后，主机1发送一个DATA，它正确地到达了主机2，然后，主机1又发送一个DATA，但是由于主机2在第二个DATA到达之前就已经发送了断开请求DR
因此，该连接虽然被释放，但是数据却丢失了
CR-连接请求 ACK-确认 DR-断开请求
ACK

## Slide 15: 对称释放
释放连接再次用到三步握手，一方发出断开请求DR后不立即拆除连接，而要等待对方确认ACK；对方收到DR，发送ACK确认报文，并拆除连接，发起方收到ACK确认后拆除连接
DR-断开请求 ACK-确认

## Slide 16: 对称释放中的分组丢失
final ACK lost
DR-断开请求 ACK-确认
Notes: DR是否进行重发，重发多少次由系统设定

## Slide 17: 对称释放中的分组丢失
Response lost
DR-断开请求 ACK-确认

## Slide 18: 对称释放中的分组丢失
Response and subsequent DR lost
DR-断开请求 ACK-确认

## Slide 19: Chapter 7 传输层
7.1 传输层服务
7.2 建立连接
7.3 Internet中的传输层协议
  用户数据报协议UDP
  传输控制协议TCP
7.4 Berkeley Socket

## Slide 20: TCP和UDP
Internet中定义了两个不同的传输层协议
  用户数据报协议（UDP：User Datagram Protocol）
  传输控制协议（TCP：Transmission Control Protocol）
两个对等传输实体在通信时传送的数据单位称为传输协议数据单元（TPDU： Transport Protocol Data Unit）
  在UDP中，TPDU称为数据报(datagram)
  TCP中，TPDU称为TCP数据段(segment)

## Slide 21: 端口
TCP/UDP中的TSAP对应为端口，端口用来标识应用进程
  每一个网络应用进程都与端口相关联
  各种网络应用进程都能将其数据通过端口向下交付给传输层
  传输层根据接收到的TCP/UDP协议数据单元中包含的端口信息将其递交给与该端口关联的网络应用进程
基于端口的进程间通信

## Slide 22: 端口号
端口用一个 16 bit 端口号进行标志，共64K个端口号对一台主机来说是足够的
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标识本机上的各个应用进程。在Internet中不同主机的相同端口号是没有联系的
端口号分为两类：一类是知名端口，其数值一般为 0-1023，一般分配给一些常用的服务进程；另一类则是一般端口，用来随时分配给请求通信的客户进程
  80/tcp WWW服务器
  25/tcp SMTP发送邮件服务器
  23/tcp Telnet 服务器
  22/tcp SSH服务器
  21/tcp FTP 服务器

## Slide 23: Internet寻址模型
应用进程
（与端口号关联）
端口号（16bits）
IP地址 （32或者128bits）
链路地址 （MAC地址为48bits）
端口：在主机上标识应用进程，数据中的端口号由程序或者系统指定
IP地址：标识Internet上的某台主机，数据中的IP地址由程序或者系统指定
发送数据包括发送方的地址或者端口（源地址和源端口），接收方地址或者端口（目的地址和目的端口），一般来说跨越网络传输保持不变
链路地址（MAC地址）：标识共享链路上的某个接口设备，固化在设备中，数据中的MAC地址一般由系统指定
帧的源和目的MAC地址随链路变化
路由器
主机
主机

## Slide 24: 用户数据报协议-UDP
UDP：User datagram protocol
  RFC 768
传输的数据单元称为数据报
无连接的传输服务
  不可靠（Unreliable）
  效率高

## Slide 25: UDP头标
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
IP头标
IP 数据报
发送在前
数 据
UDP头标
UDP 用户数据报

## Slide 26: UDP头标
在UDP数据段前面加上IP伪头标
当数据域的长度为奇数字节时，则数据域被填充一个额外的0字节
将校验和域的值置为0
（伪头标+UDP头标+数据+可能的填充）以16比特为单位反码求和，再取反，当结果为0时，将校验和置为全1。除此之外的情况，将结果原封不动地作为校验和
伪头标
源端口
目的端口
长 度
检验和
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
UDP长度
协议
0
目的IP地址
源IP地址
IP伪头标
Notes: 反码求和：0+0=0，0+1=1，1+1=0产生进位1，若最高位产生进位，则最后结果加1，与IP校验和算法一样。

## Slide 27: 使用UDP协议传输消息

## Slide 28: UDP应用
具有简单高效的特点
客户-服务器模式应用
  DNS：Domain Name System
话音、视频等实时多媒体应用
问题：为什么要在Internet中引入UDP？

## Slide 29: 传输控制协议-TCP
TCP：Transmission Control Protocol
  RFC 793
TCP具有以下特性
  可靠（Reliability）
    发送端：超时重传
    接收端：发送确认，缓存处理乱序
  流量控制（Flow Control）
  拥塞控制(Congestion Control)
  字节流传输（Stream Transfer）
    滑动窗口机制：发送端每次发送的数据量由发送窗口大小决定，而不是以应用层递交的消息为单位；接收端每次向上层递交的数据量由落在接收窗口中并且有序的数据决定
  全双工（Full Duplex）
    两个方向的TCP数据流
传输的数据单元称为数据段（Segment）
Notes: 字节流传输实际上是流量控制和拥塞控制的结果，应该有了这两个控制，使得每次能够发送的数据量具有不确定性。

## Slide 30: TCP中的数据传输机制
30
滑动窗口机制
可靠传输：确认重传
提高效率
流量控制
拥塞控制
实现
连接建立
初始参数协商
基于字节流的数据传输
导致
定时器设置

## Slide 31: TCP头标

## Slide 32: TCP头标
源端口/目的端口（Source/ Destination Port ）
  16位的端口号
序列号（Sequence Number ）
  标识本数据段中第一个字节在数据流中的位置
确认号（Acknowledgment Number）
  标识发送本数据段的端点下一个期待接收的字节编号
头标长度（Header Length）
  4bits 指明数据段的头标长度，单位是32位，随选项长度而定
保留（Reserved）：6bits，置0
Source Port
Destination Port
Sequence Number
Acknowledgement Number
Header Length
Reserved
32 bits

## Slide 33: TCP头标
URG
  指示紧急指针有效
ACK
  指示确认段有效
PSH
  Push 操作，告诉接收主机立即将数据递交给应用进程
RST
  重置连接
SYN
  同步序列号，用于建立连接
FIN
  发送此数据段的一端已发送完数据，用于释放连接
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
32 bits

## Slide 34: TCP头标
窗口大小（Window size）
  指示在已确认的字节之后还可接收的字节数
检验和（Checksum）
  用来检验TCP头标和数据的完整性，检验时，要加上伪IP头标
紧急指针（Urgent Pointer）
  指向紧急数据的最后一个字节，该指针仅在URG置1时有效
选项（Options ）
  最大数据段尺寸选项
  窗口尺度选项
Window size
Checksum
Urgent Pointer
Options (0 or more 32-bit words)
32 bits

## Slide 35: TCP连接
TCP 使用“连接”(而不仅仅是“端口”)作为最基本的抽象，同时将 TCP 连接的端点称为套接口(socket)，或套接字、插口。
套接口和端口、IP 地址的关系是：
IP 地址
131.6.23.13
端口号
1500
131.6.23.13, 1500
套接口(socket)
一条TCP连接是由发送端套接口和接收端套接口加上协议类型来唯一标识的，即TCP连接用五元组<源端IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议>来唯一标识。
  例如：<136.6.23.13,1500, 130.42.85.15,25, TCP>
Note：在计算机网络中，五元组常用来标识一个应用层会话（session），包括基于UDP和TCP的会话

## Slide 36: 可靠的数据传输服务
TCP在不可靠的IP上为应用进程提供可靠的数据传输服务
  连接建立：在发送主机和接收主机之间协商初始序列号等信息
  连接管理：使用滑动窗口算法对数据传输进行管理，包括确认重传、流量控制和拥塞控制等
  连接释放：数据传输结束后释放连接，发送主机和接收主机释放为该连接分配的资源

## Slide 37: TCP连接建立和释放

## Slide 38: TCP采用三步握手的方法建立连接
Host 1请求连接数据段：SYN标志置1，ACK标志置0，选择初始序列号SEQ=x(简称SYN数据段)
Host 2响应连接确认数据段：SYN标志置1，ACK标志置1，选择初始序列号SEQ=y，并且对x进行确认，设置ACK=x+1(简称SYN+ACK数据段)
  SYN数据段看作是1字节数据
Host 1响应连接确认数据段： ACK标志置1，SEQ=x+1，对y进行确认，设置ACK=y+1
  SYN+ACK数据段看作是1字节数据
通过三步握手，host1和host2之间完成初始序列号、窗口大小、最大数据段尺寸等参数的协商，并且分配连接所需要端点资源
Notes: 最重要的是收发双方同步序列号

## Slide 39: TCP请求连接碰撞
使用三步握手，即使两台主机同时想在相同的套接口之间建立一个TCP连接而发生冲突，也可以正常工作。但此时只有一个TCP连接建立起来，因为TCP连接由五元组唯一标识

## Slide 40: TCP连接建立定时器 Connection Establishment Timer
当SYN数据段发出时，连接建立定时器就开始计时，如果在一定时间（例如65秒，可设置）内未收到响应，则连接建立失败。

## Slide 41: TCP采用对称释放法释放连接
TCP的全双工连接可看成一个双单工的连接，每个单工连接都独立地释放
通信双方必须都向对方发送FIN=1的TCP段并得到对方的应答，连接才能被释放，有四个阶段
FIN
ACK of FIN
FIN
ACK of FIN
Host1
Host2
Time
可以将第一个ACK数据段和第二个FIN数据段合并，从而变为三步握手
为防止半连接，必须使用定时器计时，对FIN数据段的应答在两个最大分组生命期内未到达，就释放连接。对方也会超时释放
主机发送FIN数据段后，就不再向对方发送数据
Notes: 非对称释放法任何一方都可以单独强制释放连接，会导致正在传输中的数据丢失

## Slide 42: TCP 的 有 限 状 态 机
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
起点
被动打开
主动打开
发送 SYN
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
收到 SYN
发送 SYN, ACK
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
定时经过两倍数据段寿命后
关闭
发送 FIN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN, ACK
关闭
发送 FIN
收到 RST
关闭
或超时
收到 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
关闭
等待连接端
发起连接端
Notes: 被动打开的一端一般是服务器端，还要等待来自其它的连接请求，所以端口一般不会关闭

## Slide 43: TCP释放连接相关定时器
闲置定时器(Quiet Timer)：当TCP连接断开后，为防止该连接上的数据段还在网络上，并被后续打开的相同五元组的连接接收，要设置闲置定时器以防止刚刚断开连接的端口号被立即重新使用
保持存活定时器(Keep-Alive Timer)：当一个连接长时间闲置时，保持存活定时器会超时而使一方去检测另一方是否仍然存在，如果它未得到响应，便终止该连接

## Slide 44: TCP滑动窗口机制

## Slide 45: TCP 滑动窗口 Sliding Window
可靠有序的传输
  使用发送缓存和接收缓存，只有被确认，窗口才滑动
流量控制
  接收端可根据可用剩余缓冲区来指定窗口大小，并通知发送端，发送端根据窗口大小来设置发送窗口
    当缓冲区满，接收端可以发送一个窗口大小为0的数据段，指示发送端停止发送数据，但此时仍可以发送紧急数据 （如用户紧急停止进程）和一字节的通知对方更新窗口大小的数据段

## Slide 46: TCP滑动窗口举例
发送端要发送 900 字节长的数据，划分为 9 个 100 字节长的数据段(MSS)，而发送窗口确定为 500 字节
发送端只要收到了对方的确认，发送窗口就可前移
发送 TCP 要维护一个指针。每发送一个数据段，指针就向前移动一个数据段的距离

## Slide 47
发送端已发送了 400 字节的数据，但只收到对前 200 字节数据的确认，同时窗口大小不变
现在发送端还可发送 300 字节

## Slide 48
发送端收到了对方对前 400 字节数据的确认，但对方通知发送端必须把窗口减小到 400 字节。
现在发送端最多还可发送 400 字节的数据。

## Slide 49
举例：利用可变窗口大小进行流量控制。设主机A向主机B发送数据，双方确定的窗口值是400字节。再设每一个数据段的长度是100字节，序号的初始值是1。
SEQ = 1
SEQ = 201
SEQ = 401
SEQ = 301
SEQ = 101
SEQ = 501
ACK = 201, WIN = 300
ACK = 601, WIN = 0
ACK = 501, WIN = 200
主机 A
主机 B
允许 A 再发送 300 字节（序号 201 至 500）
A 还能发送 200 字节
A 还能发送 100 字节（序号 401 至 500）
A 还能发送 300 字节
A 不能再发送数据（已达到发送窗口最大值）
A 超时重传（序号201 至 300）
允许 A 再发送 200 字节（序号 501 至 700）
A 还能发送 100 字节（序号 601 至 700）
不允许 A 再发送（到序号 600 的数据都已收到）
SEQ = 201
丢失！
我们可以注意到，主机B进行了三次流量控制，第一将窗口减小为300字节，第二次又减少为200字节，最后减少到0，不允许对方发送数据。直到主机B重新发出一个新的窗口值为止。

## Slide 50: 接收端缓存区管理

## Slide 51: 傻瓜窗口症状 Silly Window Syndrome
以下情况被称为傻瓜窗口症状：
  当发送端的TCP每次接收到来自应用的一字节的数据后就发送
  当接收端的TCP缓冲区已满，接收端会向发送端发送窗口大小为0的数据，而此时接收端的应用进程以交互方式每次只读取一个字节，于是接收端又发送窗口大小为一个字节的更新数据段，发送端应邀发送一个字节的数据，于是窗口又满了，循环往复…
解决方法：
  Nagle算法：禁止发送端发送太小的数据段，而是等到有一定数量的数据后再发送
  Clark算法：禁止接收端发送1个字节大小的窗口更新信息，而是要等到有了一定数量的可用空间后再通知对方

## Slide 52: 持续定时器 The Persistence Timer
持续定时器管理的是一种较为少见的事件，即下面要介绍的死锁情况：为了让发送端暂停发送数据，接收端发送一个窗口大小为0的确认。后来，接收端又发送了一个更新了窗口大小的数据段，但该数据段丢失，于是，双方都处于等待
为了防止上述事情发生，发送端在收到接收端发来一个窗口大小为0的数据段时，就启动持续定时器，等该定时器超时还没有收到对方修改窗口大小的数据段的话，发送端就发一个1字节的探测数据段，对该探测数据段的响应应包含了窗口大小，若仍为0，则定时器清0，否则则可以发送数据

## Slide 53: TCP确认重传

## Slide 54: TCP 重传定时器
TCP在发送数据段的同时，启动一个重传定时器，如果在超时前该数据段被确认，就关闭该定时器，否则，一旦超时则重传该数据段。
Segment 2(seq. 1500)
Timeout for Segment 2 Retransmission

## Slide 55: 问题：Timeout 应设为多长呢？
不适当的 Timeout 会导致性能下降:
  Timeout太长-导致发送端的等待时间太长
  Timeout太短 – 重传多余的不必要的数据
解决的方法是对网络的性能不断测试，采用一种不断调整超时时间间隔的动态算法
Notes: 很显然，超时值得设置与网络当前的业务量相关，而网络业务量是不断变化的，因此，解决的方法是对网络的性能不断测试，采用一种不断调整超时时间间隔的动态算法

## Slide 56: Picking a Timeout Value
对每条连接，TCP均保存变量RTT，用于存放到目的端的往返时间的估计值
当发送一个数据段时，启动定时器，如果时间超时就重传该数据段，如果在超时之前得到确认，TCP就测量所花费的时间，记为M，并根据下面公式修正RTT
  RTT=RTT+(1- )M
  是修正因子，一般为7/8
  确定当前的超时间隔Timeout=βRTT
1988年Jacobson提出了另一个公式
  偏差变量：D= D+(1- )|RTT-M|
  这里的不同前面的，一般为3/4
  确定当前的超时间隔Timeout=RTT+4D
Notes: 研究表明，当负载接近容量时，网络延迟变大，而且延迟变化也变大

## Slide 57: Timeout设置
对每条连接，TCP均保存变量RTT、偏差变量D
Jacobson算法
  RTT：往返时间的估计值
  M：往返时间的测量值
  ， ’：修正因子
  D：偏差变量
    RTTnew  RTT+(1- )M
    Dnew  ’D+(1- ’)|RTT-M|
  RTT  RTTnew
  D  Dnew
  Timeout  RTT +4D
第一次测量时，RTT设置为M，D取为M的一半， 以后每测量到一个M，按下面公式更新

## Slide 58: 几点说明
每个TCP连接都只维护一个Timeout/RTT变量，该变量利用Jacobson算法来更新
  对于第一次发送的TCP数据段，设置重传定时器的值为Timeout
  只有第一次发送的TCP数据段并且在Timeout之前收到对该数据段的ACK时才能使用Jacobson算法更新TCP连接的Timeout/RTT值
对于已发送过一次的TCP数据段，如果在timeout之前仍然没有收到对该数据段的ACK，则根据Karn算法来设置下次发送的重传定时器的超时值
  Karn算法：对已经重传的数据段无需修改RTT，而是在每次传输失败时将超时时间(Timeout)加倍，直到该数据段被成功传输，即超时值=Timeout<<retransmission_number

## Slide 59: 为什么重发后要保持RTT值不变
Seq=1
Timeout
Seq=1
ACK=101
Seq=1
Timeout
Seq=1
ACK=101
发送端无法区分ACK是对哪次发送的TCP数据段的确认，所以重发数据段后收到的ACK后不会更新RTT值
发送端
接收端
发送端
接收端

## Slide 60: ACK延时定时器 Delayed ACK Timer
当TCP实体收到数据段时它必须返回确认，但并不需要立即回复，它可以在（200ms？）内发送ACK数据段，如果在这段时间内它恰好有数据段要发送，它就可以在数据段内包含确认信息，因此需要ACK延时定时器

## Slide 61: 选择确认 SACK：Selective ACK
接收端收到序列号不连续的数据段，原因是某些数据段可能被丢失
如果这些数据段的序列号都在接收窗口之内，那么接收端就先收下这些数据，但要把这些信息准确地告诉发送端，使发送端不要再重复发送这些已收到的数据段

## Slide 62: 示例：接收到序列号不连续的数据段
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
（可能多个数据段组成）
第二个字节块
（可能多个数据段组成）
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：
左边界和右边界。图中用四个指针标记这些边界。
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。
左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是
字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。

## Slide 63: SACK选项：RFC 2018
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 头标的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好
如果使用选择确认，那么原来头标中的“确认号域”的用法仍然不变。只是以后在 TCP 数据段的头标中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界
由于头标选项的长度最多只有 40 字节，减去2字节的“允许SACK”选项，指明一个边界就要用掉 4 字节，因此在选项中最多只能指明 4 个字节块的边界信息
  一般SACK选项和Time Stamp选项（10字节）一起使用，在这种情况下能够支持的最大不连续字节块数量（40-12）/8=3。

## Slide 64: TCP拥塞控制

## Slide 65: TCP流量控制与拥塞控制
发送端在确定发送数据段的速率时，既要根据接收端的接收能力，又要从全局考虑不要使网络发生拥塞
TCP的流量控制防止了发送端过快地传输数据使得接收端来不及处理的情形，但是网络容量有限，这时必须通过拥塞控制来防治网络过载

## Slide 66: 网络拥塞
当网络中出现太多的分组，超过路由器的处理能力时，就会产生网络拥塞拥塞（Congestion）
  输出带宽、存储、处理器受限
  业务负载分布不均衡
网络拥塞会导致性能下降
  分组在路由器上的排队延迟和丢弃概率增大 源主机大量重传分组
  网络有效吞吐量下降（Good Throughput）
Good Throughput
Packets Sent
Desirable
Congested
Perfect
Capacity of subnetwork
TCP如何判断网络拥塞？
发送端出现数据段超时重传！

## Slide 67: 接收窗口和拥塞窗口
每一个 TCP 连接需要维护两个窗口
  接收窗口 rwnd (receiver window) 又称为通知窗口(advertised window)
  拥塞窗口 cwnd (congestion window)
接收窗口 rwnd是接收端根据其目前的可用接收缓存大小所许诺的最新的窗口值，是来自接收端的流量控制。接收端将此窗口值放在 TCP 数据段头标中的窗口大小域传送给发送端
拥塞窗口 cwnd 是发送端根据自己估计的网络拥塞程度而设置的窗口值

## Slide 68: 发送窗口
发送窗口的上限值：
  发送端的发送窗口的上限值应当取为接收窗口 rwnd 和拥塞窗口 cwnd 这两个变量中较小的一个，即应按以下公式确定：
发送窗口的上限值=Min[rwnd, cwnd]
当 rwnd < cwnd 时，是接收端的接收能力限制发送窗口的最大值
当 cwnd < rwnd 时，则是网络的拥塞限制发送窗口的最大值

## Slide 69: TCP拥塞控制算法
慢启动(slow-start)
拥塞避免(congestion avoidance)

## Slide 70: 慢启动算法
在连接建立初期，拥塞窗口初始化为该连接最大数据段的长度
发送端发送一个最大数据段，得到确认后，其拥塞窗口大小加倍，依次类推，直到发送端认为出现数据段丢失或已达到接收窗口大小（兼顾拥塞和流量控制）

## Slide 71
exponential increase in window size (not so slow!)
loss event: timeout and/or three duplicate ACKs
initialize: cwnd= 1
for (each segment ACKed)
cwnd += cwnd
until (loss event OR
cwnd > threshold)
Slowstart algorithm
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 72: Duplicate ACKs: Fast Retransmission（快速重传）
Seq=1
Timeout
Seq=101
ACK=101
发送端
接收端
TCP数据段长度为100字节，发送窗口大小为400字节
lost
Seq=201
ACK=101
Seq=301
ACK=101
Seq=101
Duplicate ACKs

## Slide 73: TCP拥塞控制算法过程
当一个连接初始化时，将拥塞窗口置为一个最大数据段长度，并设置慢启动阈值ssthresh
发送端的发送窗口不能超过拥塞窗口和接收窗口中的最小值，并假定接收端不进行流量控制
发送端若收到了对所有发出的数据段的确认，就在下一次发送时将拥塞窗口加倍。可见拥塞窗口从1开始按指数规律增长
拥塞窗口增长到ssthresh时，就每次将拥塞窗口加1，使拥塞窗口按线性规律增长
如果出现超时或者认为发送的数据段出现丢失时，就将当时拥塞窗口值减半，作为新的ssthresh，同时将拥塞窗口变为1
重复上述过程
慢启动
拥塞避免

## Slide 74: TCP拥塞控制算法实例
慢启动
慢启动
1
数据段丢失

## Slide 75: 加法增大 additive increase
“加法增大”是指执行拥塞避免算法后，在收到对所有数据段的确认后（即经过一个往返时间），就把拥塞窗口增加一个 MSS 大小，使拥塞窗口缓慢增大，以防止网络过早出现拥塞

## Slide 76: 乘法减小 multiplicative decrease
“乘法减小“是指不论在慢启动阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时或者认为发送的数据段出现丢失时（即出现一次网络拥塞），就把慢启动阈值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口乘以 0.5
当网络频繁出现拥塞时，ssthresh 就下降得很快，以大大减少注入到网络中的数据量
AIMD: Additive Increase, Multiplicative Decrease

## Slide 77: 快速恢复算法
当发送端收到连续三个重复的确认时，执行“乘法减小”算法，把 ssthresh 设置为当前拥塞窗口值减半。但接下来不执行慢启动算法
发送端把拥塞窗口直接设置为新的慢启动阈值 ssthresh，然后开始执行拥塞避免算法（“加法增大”），使拥塞窗口缓慢地线性增大
快速重传算法：执行“乘法减小”算法，把 ssthresh 设置为当前拥塞窗口值减半。接下来执行慢启动算法

## Slide 78: TCP Reno算法
24
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
传输次数
拥塞窗口 cwnd
收到 3 个重复的确认
执行快速恢复算法
慢启动
“乘法减小”
拥塞避免
“加法增大”
TCP Reno
版本
TCP Tahoe 版本
(已废弃不用）
ssthresh 的初始值
拥塞避免
“加法增大”
新的 ssthresh 值
慢启动
快恢复
Linux：CUBIC TCP（2008） Windows：Compound TCP（2006）
Notes: TCP Reno是目前使用最广泛的TCP拥塞控制机制，CUBIC、Compound TCP使用的都是TCP Reno的变种版本，使用了略微不同的拥塞控制方法。
TCP Tahoe 主要有三个机制去控制数据流和拥塞窗口: slow start (SS), congestion avoidance (CA), and fast retransmit(FS)。SS机制:当connection 建立时，把congestion window 的大小初始化，并设为一个MSS(maximum segment size)，同时把ssthresh (slow start threshold)设为 64 KB。CA 机制: 为了在发生拥塞的情形下控制流量TCP Tahoe 使用Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD)机制。AIMD:只要有一个packet loss就认为网络发生拥塞，Tahoe会把ssthrsh 设为目前的congestion window 的一半。并且回到SS的状态，之后congestion window 继续以指数成长；当到达ssthresh 时congestion window 会以线性成长来避免拥塞。FS 机制:当收到三个重复的ack 时，不必等到Retransmit Timeout(RTO)，会认为包丢失，并且马上重传。 TCP Reno 是目前使用最广泛的TCP版本。 除了包含了Tahoe的三个机制(SS,CA,FS)，Reno 多了另外一个机制: 快速恢复Fast Recovery(FR)；FR机制:当收到三个重复的ack 或是超过了RTO 且尚未收到某个数据报的ack，Reno 会认为有数据报遗失了，并且认定网络发生拥塞。Reno 会把ssthresh 设为目前congestion window的一半，但并不会回到SS的状态，而是设定congestion window 为ssthresh，之后congestion window 则维持线性成长。

## Slide 79: Chapter 7 传输层
7.1 传输层服务
7.2 建立连接
7.3 Internet中的传输层协议
  用户数据报协议UDP
  传输控制协议TCP
7.4 Berkeley Socket

## Slide 80: Berkeley Socket
Socket的产生和发展
  最初在70年代由加州大学Berkeley分校开发，其目的是为BSD(Berkeley Software Distribution) UNIX 4.1版操作系统提供网络通信接口。
Socket在各种平台下的发展
  随着Berkeley Sockets的广泛应用，九十年代初，Sun、MS等公司共同制定了适应dos和win平台的windows sockets的规范(WinSock)
  Sun Microsystems为Java也制定了网络通信的API
  Linux下的socket继承了BSD sockets的风格，但有所改动

## Slide 81: Socket原语
原语 | 含义
SOCKET | 创建一个新的通信端点
BIND | 将一个本地地址关联到一个套接字上
LISTEN | 宣布愿意接收连接，给出队列大小
ACCEPT | 阻塞调用方，直到有人企图连接上来
CONNECT | 主动尝试建立一个连接
SEND | 在指定的连接上发送数据
RECV | 从指定的连接上接收数据
CLOSE | 释放指定的连接
Application
Transport
Network
(Internet)
Data-link
(Host-to-Network)
Sockets API
TCP
UDP
My
Program
IP
TCP套接字原语

## Slide 82: Socket到Socket的通信
Client Process
socket
ports
TCP/UDP
IP
Server Process
socket
ports
TCP/UDP
IP
在TCP/IP网络应用中，两个进程间的Socket通信的主要采用客户/服务器（Client/Server，C/S）模式，即客户向服务器发出服务请求，服务器接收到请求后，提供相应的服务

## Slide 83
从上面所描述过程可知：
  客户与服务器进程的作用是非对称的，因此编码不同。
  服务进程一般是先于客户请求而启动的。只要系统运行，该服务进程一直存在，直到正常或强迫终止。
客户需要知道服务器使用的IP地址、端口等信息

## Slide 84: TCP Client-Server交互流程
socket()
bind()
listen()
accept()
send()
recv()
recv()
TCP Server
closesocket()
socket()
TCP Client
connect()
send()
recv()
closesocket()
建立连接
请求数据
响应数据
文件结束标识

## Slide 85: UDP Client-Server交互流程